# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北吉华隆汽车零部件有限公司年产1000吨

三元乙丙密封条、200吨PVC密封条项目

建设单位（盖章）：河北吉华隆汽车零部件有限公司

编制日期：           2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北吉华隆汽车零部件有限公司年产1000吨三元乙丙 密封条、200吨PVC密封条项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-130533-89-03-341334 |
| 建设单位联系人 | 张一彪 | 联系方式 | 15127966008 |
| 建设地点 | 邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南 |
| 地理坐标 | （东经 115 度 30 分 19.621 秒，北纬 37 度00 分11.453秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 ——53 塑料制品业 292 29——其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）——52、橡胶制品业291——其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 威县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 威审投资备字 [2023]241号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.667% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 园区规划名称：威县汽车工业配件产业聚集区 园区规划年限：规划期限为2018-2030年 规划审批机关：威县人民政府 规划审批文件：威县人民政府关于《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划》的批复 规划审批文号：威政发〔2020〕26号 规划审批时间：2020年7月3日 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划环境影响报告书》 召集审查机关：邢台市生态环境局 审查文件名称及文号：《邢台市生态环境局关于威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（邢环评函〔2020〕25号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 威县汽车工业配件产业聚集区（原威县汽摩配件产业聚集区）规划范围北、东至威县县界，南至王世公村南，西至清凉江威临渠，规划面积20.6304km2。本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区内，占地类型为工业用地。 产业定位：以“工业化、生态型，现代化、综合型”为建设目标，以“新型工业化”为发展方向，以“大项目推进”为发展战略的工业区，初步形成交通运输设备制造、橡胶制品业、专用设备制造、电气机械及器材制造等产业内容。本项目属于橡胶制品业，符合园区的产业定位。 空间布局：规划为“两轴、三心、多片区”的布局结构。“两轴”：依托大王线和G340所形成的交通发展轴。“三心”：依托乡政府以及南、北两个居住组团的片区所形成的三个片区中心。“多片区”：依托用地布局，由道路分割所形成的多个片区，包括高新产业发展区、金融商业区、市政设施区和居住生活区。 本项目位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，威县常庄镇人民政府为本项目开具入园证明，项目建设符合园区产业规划和土地利用规划，同意项目入园建设。 1、与规划环境影响分析预测结论及审查意见的符合性 表1-1 本项目与规划环境影响分析预测结论的符合性一览表 序号 规划环境影响分析预测结论 符合性 1 聚集区规划在完善各项环境治理措施，并随着集中供热的实施，清洁燃料的普及与推广使用，空气污染物产生量将得以有效控制。根据本评价确定的污染源和预测结果，规划实施对大气环境有一定改善作用。 本项目配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放；密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（安装VOCs超标报警传感装置）。车间产生的无组织废气设顶吸装置，再通过密闭管道接入活性炭吸附箱净化处理，厂界安装VOCs超标报警装置。本项目废气处理后能够达标排放，不会对周围大气产生影响。 2 聚集区建设用地内生产废水不外排，生活污水排入污水处理厂进行集中处理，污水处理厂配套建设中水深度处理设施，废水深度处理后部分回用，剩余尾水排入威临渠，经预测对地表水无明显影响。 本项目废水主要为员工生活污水，用于厂区泼洒，不外排。 3 本区域水文地质条件对规划实施有一定的制约，为防止规划实施后污染物对地下水造成污染，入区各企业应采取正确有效的防渗措施，可以避免对该区域地下水产生不利影响。 本项目严格采取分区防渗，不会对周围地下水产生不利影响。 4 随着规划的实施，聚集区的声环境质量现状也随之发生改变。交通噪声、工业噪声将成为影响区域声环境质量的主要噪声源。聚集区只要落实规划绿化防护带的建设，能保证道路两侧区域符合相应的声环境功能区要求，有效地防止噪声污染。 本项目选用低噪声设备，生产设备均布置于室内，采取减振、隔声等降噪措施。噪声经预测，能够达标排放。 续表1-1 本项目与规划环境影响分析预测结论的符合性一览表 序号 规划环境影响分析预测结论 符合性 5 规划实施后产生固体废物首先应进行综合利用，然后进行分类处理：一般工业固体废物主要为工业废料、污泥等，首先应通过采取综合利用措施，将可回收利用部分全部实施综合利用，以减小排放造成的污染影响。产生的生活垃圾送威县生活垃圾填埋场处置，不排入外环境。危险废物送有资质单位处置。固废可以得到妥善处理和综合利用，不会对环境产生明显影响。 本项目固体废物均得到妥善处理和综合利用，不会对环境产生明显不利影响。 6 规划实施对区域土壤的影响途径主要为垂直入渗影响，土壤环境影响类型为 “ 污染影响型 ”。在非正常状况下，污水处理厂废水处理池污水泄漏下渗，最大影响不会穿过包气带厚度，采取相应的防渗措施后不会产生明显影响。因此入区企业运行期间需采取土壤污染防治措施，按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，并定期开展土壤跟踪监测，在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受。 本项目危废暂存间、生产车间、原料储存区、循环水池进行严格的防渗，可避免发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。污染物对厂区内土壤环境影响较小。 7 从环境风险预测及分析结果来看，各危险物质的事故风险值均较小，环境风险为可接受水平。 本项目危险物质存储量小，采取有效的应急管控措施后，本项目环境风险水平在可接受范围内。 综上所述，本项目符合威县汽车工业配件产业聚集区规划环评结论。 表1-2 本项目与规划环评审查意见的符合性一览表 序号 审查意见内容 符合性 1 在规划实施过程中，应坚持环境保护优先原则，树立循环经济和绿色发展理念，贯彻落实清洁生产、达标排放原则，坚持聚集区建设与生态环境保护同步规划、同步实施、同步发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。 本项目符合规划建设要求。 2 应认真落实报告书中“三线一单”的具体要求，确保开发区建设过程中不触碰生态红线、环境质量底线和自然资源利用上限，优化产业发展方向和规划布局。入区项目应符合国家产业政策、符合聚集区产业发展方向，严格执行环评中提出的空间管控和入区产业负面清单，严格项目准入。 本项目为橡胶和塑料制品制造，符合聚集区“三线一单”要求，符合国家产业政策且不在聚集区负面清单内。 3 根据聚集区基础设施建设时序调整建议，统筹规划并优先建设聚集区配套的供水、供热、再生水回用、道路等基础设施建设，确保规划实施过程中落实环境保护优先的原则。 本项目用水由园区供水管网提供；本项目生产采用电加热，职工办公生活冬季取暖和夏季制冷均采用单体空调，本项目厂区西侧为道路，满足项目运输需求。 4 加强总量控制，推进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上限作为聚集区污染物排放总量管控限制。结合区域污染物减排规划实施情况，不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。 本项目无燃煤、燃气设施，不涉及 SO2和 NOX；无废水外排，不涉及水污染物控制指标；项目特征污染物为非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度项目通过加强废气治理措施，减少排放。 5 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏作用。对符合聚集区规划定位的入区项目，环评内容可按规划环评提出的范围适当简化。 本项目为橡胶和塑料制品制造，符合规划和项目环评的产业定位和布局。 续表1-2 本项目与规划环评审查意见的符合性一览表 序号 审查意见内容 符合性 6 加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。 本项目附近大气调查500m范围内无环境敏感点，通过加强污染物治理水平，减少废气污染物排放，降低对环境的影响。 7 规划实施过程中，按照要求每五年组织开展规划环境影响评价的跟踪评价工作。对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应及时重新或者补充环境影响评价。 聚集区规划环评审批日期为2020年12月8日，未到跟踪评价报告开展日期。 综上所述，本项目符合威县汽车工业配件产业聚集区规划环评审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中限制类和淘汰类项目；也不属于《邢台市禁止投资的产业目录》（2015年版）中禁止类项目，不在《市场准入负面清单》（2022年版）内，且威县行政审批局已对本项目备案，备案编号：威审投资备字〔2023〕241号。因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、三线一单符合性分析 根据原环境保护部环评【2016】150号《关于改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础实施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 威县的生态空间包括林地、草地、水体与湿地、荒漠裸露地表四大类。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014年）》统计，威县生态空间总面积为66.00km2，占威县国土面积的6.52%。其中林地面积为34.75km2，占威县国土面积的3.43%，包括有林地和其他林地，整个县域均有分布；草地面积为16.29km2，占该县国土面积的1.61%，在该县零星分布；水体与湿地面积为8.78km2，占本县国土面积的0.87%，包括河流水面和坑塘水面，主要分布在老沙河等河流附近，零星分布在本县其他区域；荒漠裸露地表面积为6.18km2，占本县国土面积的0.61%，包括裸地和沙地，零星分布在整个县域。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线主要沿老沙河分布。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。本项目厂址距离最近的生态红线区为老沙河，不在其红线范围内，本项目与其最近距离为2821m。威县生态保护红线区分布见图1-1。 图1-1 威县生态保护红线分布图 本项目厂址位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南。由图1-1可知，项目选址不在威县生态保护红线范围内，满足生态红线要求。 （二）环境质量底线 园区环境质量底线一览表见表1-3。 表1-3 园区环境质量底线一览表 类型 底线目标 底线管控建议 本项目影响 大气环境质量底线 环境质量相对现状持续改善，满足《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）二级标准及修改单、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018 附录D、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准 ①区域大气污染物参照河北省重点地区执行相应环保管理要求，全部执行特别排放限值；②积极推进聚集区内村庄冬季取暖清洁能源替代工作，禁止散煤燃烧；③工业炉窑全部采用清洁能源为燃料；④聚集区所有项目原料场禁止露天堆放，采用防风抑尘网、苫盖或密闭料棚等抑尘措施；⑤涉及挥发性有机物排放企业全部安装废气收集治理措施，并确保达标排放；⑥严格按照区域削减计划执行总量削减；⑦严格落实重污染天气应急预案，实行轮流停产、限时停产、限产等方式实现应急减排目标。 经预测，本项目实施后对区域大气环境质量影响较小，不恶化现状大气环境 地表水环 境质量底线 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅴ类标准，不恶化清凉江、威临渠、赵王河水质 ①提高生活污水收集率，纳入污水管网，排入污水处理厂集中处理，出水综合利用，加强回用减少外排量；②加大河流渠道保护力度，避免开发建设活动对水资源、水环境、水生态造成损害，针对性实施生态缓冲带保护修复、人工湿地和初期雨水收集处理等工程，进一步削减入河（湖）污染负荷，保持优良水质不退化；③按照全省产业发展布局及聚集区规划环评要求，严格执行企业生态环境准入门槛，严格落实水质超标等区域主要污染物等量或减量置换要求；④建立聚集区水环境管理台账。 本项目生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。不恶化现状水质 地下 水质 量底 线 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，不恶化当前地下水水质 ①加强风险应急防控，建立联防联控应急机制；②项目入区选址，应从水文地质条件方面，充分论证项目选址的环境合理性；③严格落实源头治理、分区防渗及应急响应措施，确保项目入区不会对地下水造成污染。 本项目供水由园区集中供给，并严格地下水环境管理，强化源头治理、分区防渗及应急响应等措施 续表1-3 园区环境质量底线一览表 类型 底线目标 底线管控建议 本项目影响 声环 境质 量底 线 根据声环境功能区划满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求 严格工业企业噪声、交通噪声管制 本项目对产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施，厂界能够达标排放 土壤 环境 质量 底线 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600- 2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618- 2018）中相应标准要求 土壤环境质量达标率100% 本项目采取了严格的防渗措施，最大程度减少了项目对附近土壤的污染影响 本项目营运期通过采取各项污染防治措施，污染物排放对环境质量影响较小，不会改变环境功能。 （三）资源利用上线 土地资源利用上线：威县汽车工业配件产业聚集区规划范围总用地面积2063.04公顷，其中建设用地面积为1658.72公顷，规划工业用地962.27公顷。 规划入区企业应严格按照《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划》《威县城乡总体规划（2013-2030）》和《威县土地利用总体规划（2010-2020 年）2018年修改方案》等的用地要求进行建设，入区企业按照规划的土地性质进行建设，严禁在不符合用地性质的土地上建设工业项目。对耕地先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区的高新产业发展区，租赁厂区进行建设。 水资源利用上线：根据区域水资源承载力分析，聚集区新鲜水资源利用上线为280.7万m3/a，污水处理厂中水利用下线为215万m³/a。本项目新鲜水用量为600m³/a，不涉及中水的利用。 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本次评价从资源利用效率、污染物排放管控、环境风险防控、空间布局约束四方面制定生态环境准入清单。详见表1-4。 表1-4 聚集区生态环境准入清单 清单类型 产业类别 准入清单 产业及政策准入要求 1、禁止《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目； 2、禁止《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中规定的产能过剩行业； 4、禁止《邢台市工业转型禁止、限制审批、鼓励发展项目目录（2013年版）》中禁止、限制类； 5、禁止不符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020 年本）》及其他相关行业准入条件和要求的建设项目禁止准入； 6、禁止清洁生产水平达不到国内先进水平以上的新建项目。 产业及政策准入要求 橡胶制品业 限制类：新建、改扩建氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置；新建白炭黑(气相法除外)生产装置；新建斜交轮胎和力车胎(含手推车胎)、锦纶帘线、3万吨/年以下钢丝帘线、再生胶(常压连续脱硫工艺除外)、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置。 禁止类：废旧橡胶和塑料土法炼油工艺；单线产能1.5万吨/年以下普通级白炭黑；50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑(特种炭黑和半补强炭黑除外)。 交通运输设备、专用设备制造、电气机械及器材制造 限制类：低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）；单缸柴油机制造项目； 禁止新建和扩建（等量置换除外）金属表面处理及热处理加工； 禁止电镀企业入驻。 空间布局约束 聚集区建设过程中不得侵占周边生态保护红线；禁止在规划生态绿地、防护绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用河道范围，禁止占用公路用地红线；禁止在邢清干渠两侧保护范围内、文物保护范围内建设不符合相关规定的建设项目。 污染物排放管控 禁止入驻排放水污染物的工业企业。 规划期末，聚集区总量控制指标：颗粒物37.31t/a，SO24.62t/a，NOx23.1t/a，VOCs48.5t/a，COD28.24t/a，氨氮1.412t/a，总磷2.824t/a，总氮10.59t/a。 环境风险防控清单 制定聚集区化学品信息管理系统，加强危废处置及管控；完善聚集区和企业大气环境、水环境、声环境、土壤监测体系，制定聚集区和企业环境应急预案。 资源开发利用要求 除集中供热工程外，禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。入区企业不能突破聚集区设定的土地资源、水资源、能源利用上限。 项目属于橡胶和塑料制品业，项目位于园区高新产业发展区以规划以交通运输设备制造业、橡胶制品业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业等为主导产业。威县常庄镇人民政府已为本项目开具入园证明，项目建设符合园区产业规划，本项目不在威县汽车工业配件产业聚集区禁止和限制入区的项目范围内，满足园区环控措施要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、邢台市生态环境管控及县级管控要求 2021年6月29日，邢台市人民政府发布了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，主要目标：到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量明显改善，主要污染物排放总量大幅减少，绿色发展水平显著提高，环境治理体系和治理能力现代化水平取得重大提升。到2035年，建立完善的生态环境分区管控体系，全市生态环境质量根本改善，生态环境保护与经济发展实现良性循环，广泛形成绿色生产生活方式，基本实现环境治理体系和治理能力的现代化，基本建成天蓝地绿水秀的美丽邢台。 （1）大气、水、土壤环境总体管控要求 大气、水、土壤环境总体管控要求：2025年，PM2.5达到41微克/立方米，SO2达到12微克/立方米，NO2达到32微克/立方米，O3达到160微克/立方米，优良天数比例达到70%。2025年，地表水环境得到持续改善，地表水全部达到Ⅳ类及以上水体，其中Ⅲ类以上水质断面比例达到25%；朱庄水库 (邢台市区备用水源地)水质保持在Ⅱ类水体，水质达标率100%；城镇集中式饮用水水源水质达标率100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。2025年，全市受污染耕地安全利用率达到93%左右。污染地块安全利用率达到93%以上。 资源利用总体管控要求：水资源2025年全市水资源利用总量控制在19.45万立方米以内，其中地下水用量控制在9.69万立方米以内。能源2025年能源消费总量和煤炭消费量分别为2166万吨标准煤和1760万吨；土地资源2025年全市建设用地总规模196846公顷；2035年全市建设用地总规模202104公顷。 根据《邢台市生态环境准入清单》（2022年版)，本项目与所在单元的“环境准入清单”对比详见表1-5。 表1-5 邢台市“三线一单”生态环境管控及县级管控符合性分析 项目 管控要求 本项目情况 符合性 大气环境总体管控要求 空间布局 1、加快市主城区重污染企业搬迁改造或关闭退出，坚持分类施策，实施市主城区中小工业企业退城搬迁。对县城和主要城镇建成区的重点污染工业企业，具备条件的要实施退城搬迁。 2、严格执行环境准入清单和国家、省《产业结构调整指导目录》，严禁新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。 4、积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建项目的环境影响评价，要满足区域、规划环境影响评价要求。 本项目位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，生产过程产生的废气经集气罩收集后通过现有废气处理设施布袋除尘器+喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒DA001排放。本项目不属于重污染企业，不在城镇建成区 符合 污染物排放 4、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新建项目执行大气污染物特别排放限制，现有企业或设施按照相应标准中时间要求执行特别排放限值，有地方标准或行业标准的从严执行。 5、新建项目SO2、NOx实施倍量替代，VOCs、PM2.5按上位政策逐步纳入。 颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5标准要求；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 符合 水环境总体管控要求 污染物排放 3、排水管网覆盖范围内的排污口，应在达到排入管网水质标准的基础上，并入市政排水管网，纳入污水处理厂集中处理。严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直接排入河。 5、实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理。同时分阶段对城镇生活污水处理厂提标改造，落实中水回用及城市管网雨污分流建设。全部城镇生活污水处理厂排水标准达到《子牙河流域水污染物排放标准》及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应标准要求，中水综合利用率不低于25%，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流。2025年全部城镇生活污水处理厂排水标准提标至Ⅳ类水体标准要求，中水综合利用率不低于40%。2035年全部城镇生活污水处理厂中水综合利用率不低于50%。 本项目生产用水主要为冷却水和喷淋塔用水，循环使用，定期补充新鲜水。生活污水厂区泼洒抑尘。不会对当地区域水环境造成影响。 符合 续表1-5 邢台市“三线一单”生态环境管控及县级管控符合性分析 项目 管控要求 本项目情况 符合性 土壤环境总体管控要求 土壤 3、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 5、从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。 本项目危险废物收集于密闭容器，暂存于危废暂存间，并对危废暂存间进行防渗处理。 符合 威县生态环境准入负面清单 ：重点管控单元2 维度 管控措施 本项目 空间布局约束 ①按时进行规划修编、调整及跟踪评价。②新入园区项目严格落实最新规划环评及其批复的相关要求。 本项目满足最新规划环评及其批复的相关要求 污染物排放管控 排放标准满足国家、流域、地方、行业相关标准及特殊时段排放要求，从严执行。 本项目污染物经采取措施后能够稳定达标排放 环境风险防范 — / 资源利用效率 — / 邢台市生态保护红线分布情况见下图1-2。 图1-2 邢台市生态保护红线分布图 由图可知，项目选址不在邢台市生态保护红线范围内，满足生态红线保护要求。项目生产过程中产生的有组织废气经处理后达标排放；无组织废气通过顶吸+活性炭吸附加强生产车间密闭的措施，减少废气的无组织排放，通过分析，颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢和臭气浓度的排放满足相应的排放标准要求，对周围大气环境影响较轻。 为进一步改善环境空气质量，邢台市大力推进《邢台市打赢蓝天保卫战三年作战计划》、《邢台市2023年大气污染综合治理工作方案》等工作的实施，通过采取产业结构调整优化、能源结构优化等措施，区域环境空气质量将得到明显改善。 本项目冷却水和喷淋塔用水，循环使用，不外排，职工生活污水水质简单水量小，用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目厂区采取分区防渗措施，不会对区域地下水环境产生影响。 项目通过对厂区各区域实施严格的防渗措施，污染物渗入土壤中的量较少，不会对区域土壤环境产生影响。 （2）产业布局相关总体管控要求 表1-6 产业布局相关总体管控要求 产业 管 控 要 求 本项目情况 总体要求 1、禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目，关停淘汰类项目，现有限制类项目逐步退出。 2、《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》、《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中要求产业项目禁止准入。 3、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造项目除外。 4、严格禁止钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃等行业新增产能项目，搬迁升级改造和产能置换项目除外；合理控制煤制油气产能规模。新上涉气建设项目绩效评价达到B 级及以上水平。 5、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 6、原则上不再新建、扩建以煤炭为燃料的项目，确因产业发展和民生需要新增燃煤项目，严格按照《河北省用煤投资项目煤炭替代管理办法》，实施用煤量减（等）量替代。 7、全市河流沿岸、重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品 本项目不属于禁止类和限制类项目，项目已于2023年11月14日在威县行政审批局备案，本项目建设符合产业布局相关要求。 续表1-6 产业布局相关总体管控要求 产业 管 控 要 求 本项目情况 总体要求 制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。地下水超采区限制高耗水行业准入。 8、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地 造成污染。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），实行预警提醒，并依法采取用地限批、环评限批等措施。 9、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等 可能造成土壤污染的建设项目。 10、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。市主城区和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉。建成区或工业园区新上集中供热锅炉，以煤为燃料的，要实施等煤量替代。 11、严格执行禁养区规定，禁养区内有污染物排放的养殖场全部限期关闭、转产、搬迁；根据环境敏感区分布情况，划定限养区，限养区内保留现有养殖场，不得新建、扩建养殖项目，鼓励现有养殖场转产、搬迁。整合现有畜禽养殖企业，提高规模化畜禽养殖比例，由原农村散户畜禽养殖逐步转变为规模化、产业化畜禽养殖。 本项目不属于禁止类和限制类项目，项目已于2023年11月14日在威县行政审批局备案，本项目建设符合产业布局相关要求。 4、项目与国家有关环保政策的符合性分析 本项目符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》、《河北省人民政府关于印发<河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案>的通知》（冀政发【2017】3号）及打赢蓝天保卫战三年行动计划等政策的相关要求。详见表1-7。 表1-7 本项目与相关污染防治政策的符合性 环保政策 本项目对应内容 符合性 名称 相关要求 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》 推进挥发性有机物污染治理。 1、项目VOCs废气采取集中收集治理措施，利用布袋除尘+喷淋塔干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧 ，VOCs 超标报警装置；2、本项目对各设备及管线组件定期进行全面检测，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；项目采取顶吸加装活性炭吸附设备密闭、加强管理，以减少VOCS无组织排放。 符合 《挥发性有机物(VOCS) 污染防治技术政策》 1、对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 2、对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 符合 《重点行业挥发性有机物削减计划通知》 1、石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，降低在设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔 (火炬)、废水处理等过程中含VOCs废气排放量。 2、根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择催化燃烧、蓄热燃烧、吸附、生物法、冷凝收集净化、电子焚烧、臭氧化除臭、等离子处理、光催化等针对性强、治理效果明显的处理技术对含VOCs废气进行处理处置。 符合 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、医药、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理。 符合 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 项目装备水平先进，不属于严重污染水环境的生产项目。 符合 河北省人民政府关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发【2017】3号） 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单的企业要自行或委托有资质的环境监测机构对其企业用地每年开展至少1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。规范危险废物处置行为，危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治的相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。 企业未列入上述重点名单 符合 打赢蓝天保卫战三年行动计划 优化产业布局，严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理。 项目为橡胶和塑料制品业，满足产业布局要求，废气收集及治理措施满足环保要求 符合 续表1-7 本项目与相关污染防治政策的符合性 环保政策 本项目对应内容 符合性 名称 相关要求 打赢蓝天保卫战三年行动计划 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。 项目生产用热采用电加热，办公室取暖和制冷均采用空调。 符合 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 项目属于橡胶和塑料制品业，废气收集及治理措施满足环保要求 符合 参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》表34-2橡胶制品行业绩效分级指标中B级企业，本项目生产工艺过程要求见表1-8。参照《河北省十个行业重污染天气应急减排措施技术指南》表1-2橡胶制品制造行业分级管控绩效中B级企业，本项目无组织管控要求见表1-8。 表1-8 橡胶制品行业绩效分级指标 差异化指标 B级企业 本项目要求 生产工艺 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加（个别配方手工称量）； 炼胶工序采用密炼机混炼，废气密闭收集；密炼机橡胶投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 炼胶车间和硫化车间封闭 1、本评价要求建设单位在生产过程中，粉状料计量后袋装投加入密炼机。炭黑、钙粉由行吊至密炼机上方料斗处投加。 2、本项目炼胶工序采用密炼机混炼，开炼、挤出、硫化、烘干、接角等工序采用集气罩收集后排至废气收集处理系统。 3、本项目VOCs原料存储于密闭储罐和密闭桶内，并置于室内，在非取用状态时封口，保持密闭。 4、车间密封闭。 表1-8 橡胶制品制造行业分级管控绩效 差异化指标 B级企业 本项目要求 无组织管控 含VOCs物料储存和输送过程保持密闭或者有效收集；炼胶、压延、硫化等含VOCs物料生产过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，采用局部负压气体有效收集措施。 本项目石蜡油桶装存储，在非取用状态时加盖密封，减少VOCs的无组织排放；本评价要求项目炼胶和硫化过程中在密闭空间内操作。 5、选址合理性分析 本项目位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，项目在租赁现有场地及厂房占地面积13333m2，建筑面积6614m2，威县常庄镇人民政府已出具入园证明，该项目建设符合威县汽车工业配件产业聚集区总体规划和土地利用规划，同意该项目在此建设。该区域基础条件较好，适于建设；对工程运营期的污染物采取了相应的防治措施，保证污染物稳定达标排放；厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区；厂区布置合理紧凑、分区明确，厂区平面布置按照工艺流程设计，方便生产。因此项目的厂址选择可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本概况 （1）项目名称：河北吉华隆汽车零部件有限公司年产1000吨三元乙丙密封条、200吨PVC密封条项目。 （2）建设单位：河北吉华隆汽车零部件有限公司 （3）建设地点：邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，中心地理坐标为北纬37°00′11.453″，东经115°30′19.621″，本项目南侧为河北富盛新材料科技有限公司、北侧为河北勃冠汽车配件有限公司、西侧为工业大道、东侧为空地。建设项目具体地理位置见附图1，环境保护目标见附图3。 （4）项目性质：新建 （5）项目投资：总投资3000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.667%。 （6）建设内容及规模：项目租赁现有厂房建筑面积 6614平方米，购置安装密炼中心、挤出硫化设备、接角机、烘干机等主要设备 37 台 (套)。项目外购三元乙丙原胶、炭黑、钙粉、石蜡油、PVC 颗粒等原辅材料进行加工生产，三元乙丙密封条主要工序有密炼、开炼、挤出、硫化、采尺、对接等，PVC 密封条主要工序有烘干、挤出冷却、裁断等，项目投产达效后年产三元乙丙密封条 1000 吨、PVC 密封条 200 吨。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员10人，年工作日300天，1班12小时工作制。 本工程主要建设内容见下表。 表2-1 本项目基本概况一览表 项 目 内 容 主体工程 项目在租赁现有场地及厂房占地面积13333m2，建筑面积6614m2。 储存工程 原材料储存在本项目车间内。 公用工程 给水 项目用水由园区管网供水管网集中供给。 供电 由园区电网接入 供热及制冷 项目生产用热采用电加热，办公室取暖和制冷均采用空调。 环保工程 废气 有组织 本项目配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放；密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、接角、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（安装VOCs超标报警传感装置）。 无组织 车间产生的无组织废气通过车间设顶吸装置，再通过密闭管道接入活性炭吸附箱净化处理，厂界安装VOCs超标报警装置。 废水 本项目生产用水主要为设备、产品冷却水和喷淋塔用水，全部循环使用，定期补充新鲜水，不外排。生活污水厂区泼洒抑尘，不外排。 噪声 选用低噪声设备，生产设备均布置于室内，采取减振、隔声等降噪措施。 固废 一般固废：橡胶和橡塑不合格产品、边角料、除尘器收集的除尘灰、废包装袋集中收集于密闭容器，暂存一般固废间定期外售；包装桶暂存原料区，定期厂家回收。 危险废物：设危废物暂存间一座。破损废油桶、喷淋塔和产品冷却用水产生废液沉渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液压油分类收集后暂存危废暂存间，定期委托有相关资质的单位进行处置。 生活垃圾：生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点。 2、主要产品及产能 本项目建成后年产三元乙丙密封条年产能1000吨，PVC密封条200吨。 表2-2 主要产品一览表 产品名称 设计产能 单位 三元乙丙密封条 1000 t/a PVC密封条 200 t/a 生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台/套） 备注 三元乙丙密封条 1 挤出硫化生产线 90 4 / 2 制冷设备 / 3 制冷机3台水箱3个 3 密炼中心 55、16；75、32各一组 1 （密炼2台，开炼2台） 4 接角机 20t4台；15t2台；25t1台；10t13台 20 / 5 航吊 1.5t 1 6 提升机 / 1 小计 30 / PVC密封条 1 烘干机 / 1 2 挤出机 90 2 （含水槽） 3 裁断 / 2 4 牵机 / 2 小计 7 合计 37 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料用量情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量t/a 储存量t/a 形状 规格型号 储存位置 备注 1 三元乙丙原胶 380 10 块状 箱装/900kg 原料区 三元乙丙密封条 2 炭黑 300 10 粉状 吨包/500kg 3 钙粉 250 10 粉状 吨包/500kg 4 石蜡油 100 5 液态 桶装/500kg 5 复合料 3.6 1 粉状 袋装/25kg 6 聚乙二醇 2 1 片状 袋装/25kg 7 硬脂酸 2 1 粉状 袋装/25kg 8 氧化锌 3.4 1 粉状 袋装/25kg 9 硫磺 1 0.5 粉状 袋装/25kg 10 PVC颗粒 210 5 颗粒 袋装/25kg PVC密封条 11 液压油 0.01 0.01 液态 / / 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 三元乙丙橡胶 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。 石蜡油 石蜡油、白色油、矿物油。 化学结构:本品是由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得。 钙粉 白色晶体或粉末。无臭、无味。露置空气中无反应，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。 碳酸钙是橡胶工业中使用最早量最大的填充剂之一，碳酸钙大量填充在橡胶之中，可以增加制品的容积，从而节约昂贵的天然橡胶达到降低成本的目的，碳酸钙填入橡胶能获得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度耐磨性，撕裂强度，并在天然橡胶和合成橡胶中有显著的补强作用，同时可以调整稠度。 炭黑 轻、松而极细的无定形碳粉末，色黑。不溶于各种溶剂。相对密度1.8~2.1.根据所用原料和制法的不同，可有许多种类。 适用于各种橡胶，本品是除热裂法炭黑之外的粒径最大、结构最低的炭黑品种，其硫化胶伸长率高、生热低、弹性高、耐老化性能良好。 聚乙二醇 无毒、无刺激性，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。 硬脂酸 白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。不溶于水，稍溶于冷乙醇，加热时较易溶解。微溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯仿、热乙醇、四氯化碳、二硫化碳。 氧化锌 氧化锌为白色六角晶体或粉末，无气味；蒸汽压；熔点1975℃；不溶于水、乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵；密度：相对密度(水=1)5.606；稳定性：稳定；急性毒性：LD50 7950mg/kg(小鼠经口)；危险特性：与镁、亚麻籽油发生剧烈反应。与氯化橡胶的混合物加热至215℃以上可能发生爆炸。受高热分解，放出有毒的烟气。主要用途：用作油漆的颜料和橡胶的填充料。医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等。 硫磺 淡黄色粉末，有特殊臭味，能溶于二硫化碳，不溶于水。易燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 PVC颗粒 PVC树脂，物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35-1.46，折射率1.544(20℃)不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90% 以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定;PVC在火焰上能燃烧并放出氯化氢(HCl)，但离开火焰即自熄，是一种"自熄性"、"难燃性"物质;PVC在100℃以上开始分解并缓慢放出HCl，随着温度上升，分解与释放HCl速度加快，致使PVC变色。 液压油 液压油的成分是植物基础油和合成油。液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 5、水平衡分析 （1）给水 工程用水由威县汽车工业配件产业聚集区供水管网提供，水质、水量可以满足项目的用水需求。项目用水部分主要为生产用水和生活用水，项目新鲜用水489.9m3/a。 生产用水：项目生产用水主要为设备冷却水，产品冷却水，喷淋塔用水。 设备冷却水主要是密炼开炼和橡胶的挤出硫化设备利用水箱和循环水池冷却，总用水量为115m3/d，其中循环水为114.5m3/d，新鲜水补水量为0.5m3/d。 产品冷却水主要是橡塑挤出后经水槽冷却，总用水量为1m3/d，其中循环水为0.8m3/d，新鲜水补水量为0.2m3/d。 喷淋塔总用水量为2.2m3/d，其中循环水为2m3/d，新鲜水补水量为0.2m3/d。 2>生活用水：本项目工程建成后劳动定员10人，均为附近居民，不在厂区食宿，参照《生活与服务业用水定额 第一部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），项目建成后厂区人员生活用水量按照22m³/a·人计，则生活用水量为0.733m3/d(220m3/a)。 （2）排水 项目设备冷却用水循环使用，不外排；喷淋塔用水和产品冷却用水在循环水箱内循环使用，定期清理废液沉渣，不外排；本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则项目生活废水产生量为0.586m3/d，主要为盥洗污水，产生量少，水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 项目水平衡表见下表2-6，项目水平衡见下图2-1。 表2-6项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号 项目 总用水量 新鲜水量 循环用水量 损耗量 废水（液） 产生量 1 设备冷却用水 115 0.5 114.5 0.5 0 2 产品冷却用水 1 0.2 0.8 0.2 0 3 喷淋塔用水 2.2 0.2 2 0.2 0 4 生活用水 0.733 0.733 0 0.147 0.586 合计 118.933 1.633 117.3 1.047 0.586 图2-1 项目工程水量平衡图 单位m3/d 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，实行一班工作制，工作12小时，年工作300天，年生产时间为3600h。 7、厂区平面布置 本项目位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，租赁现有厂区车间、办公室等建筑面积 6614平方米进行建设，不新增占地。厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程及排污节点： （1）三元乙丙密封条工艺流程及产污节点分析 图例：废气G、废水W、固废S、噪声N 图2-2 项目三元乙丙密封条工艺流程及产污节点示意图 三元乙丙密封条工艺流程描述： 以三元乙丙胶为原料，添加炭黑、钙粉、石蜡油及助剂小料等辅料，经配料投料、密炼、开炼、挤出、硫化、采尺、对接、包装等工序得到三元乙丙密封条产品。 ①配料投料：公司设置单独密闭的配料间，配料过程包括橡胶称量、炭黑称量、钙粉称量、油料称量及小料称量。密炼机上方设置进料斗，生产所需炭黑钙粉采用吨包直接放置于进料斗内，底部开口计量进料，直接进入密炼机；氧化锌、硫磺等小料经电子秤称量后，装入小袋中，将料投入设备中。 该工序污染源为配料投料产生的颗粒物和拆除的废包装袋/桶等。 ②密炼：原材料在密炼机内进行封闭式密炼，密炼的作用主要是进一步的均匀橡胶成分，密炼机通过电加热控制温度，为避免温度过高影响产品质量，通入循环冷却水降低料筒的温度，加工5~6分钟后出胶块，然后趁热手工用铁铲切成小块为后续工序做准备。 该工序污染源为密炼产生的废气非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、臭气浓度，设备冷却水循环使用，不外排，设备运行产生的噪声。 ③开炼：按配方比例将密炼好的胶块和小料（氧化锌、促进剂、硫磺等）人工加入开炼机中进行开炼，开炼的主要目的是使胶料精细，提高胶料细度，胶料在开炼机辊子上进行循环辊轧，由于密炼胶自身所带热量使得开炼机辊子的温度在65℃左右，为避免温度过高影响产品质量，通入循环冷却水降低辊子的温度，连续辊轧3-5遍，最后根据需要人工切成需要的胶片或胶条。 该工序污染源为开炼产生的废气颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，设备冷却水循环使用，不外排，设备运行产生的噪声。 ④挤出：将开炼工序得到的胶片输送至挤出生产线的挤出机吃料口，进行熔融挤出，挤出机采用螺杆将胶料挤出，通过电加热，温度控制在220℃，挤出成型后的橡胶条进入生产线上的硫化箱。 该工序污染源为挤出产生的废气非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，设备冷却水循环使用，不外排，设备运行产生的噪声。 ⑤硫化：由于生橡胶受热变软，遇冷变硬、发脆，不易成型，容易磨损，易溶于汽油等有机溶剂，分子内具有双键，易起加成反应，容易老化，为改善橡胶制品的性能，需对成型胶料在特定的温度下进行硫化，从而使胶料中的生胶与硫化剂发生反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等优良性能。将挤出成型的胶条送至挤出生产线上的热风硫化箱内进行硫化。硫化箱依靠电热管集中加热，利用热风机进行热风循环，以热空气为载热体，通过对流的方式将热量传递给橡胶条，使橡胶条在高温热空气的条件下得到硫化，硫化温度一般在220℃，硫化时间约为3min。 该工序污染源为硫化产生的废气非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，设备冷却水循环使用，不外排，设备运行产生的噪声。 ⑥采尺：将硫化后的密封条根据需求进行人工裁剪。 该工序污染源为裁剪下的边角料，设备运行产生的噪声。 ⑦对接检验：将裁剪好的密封条按要求利用接角机对接在一起后，由人工进行检验即为成品。 该工序污染源为接角产生的废气非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，固废有检验的不合格产品，设备运行产生的噪声。 （2）PVC密封条生产线工艺流程及产污节点 图例：废气G、废水W、固废S、噪声N 图2-3 项目PVC密封条生产线工艺流程及产污节点示意图 PVC密封条生产线工艺流程简述： ①烘干：项目外购PVC颗粒，利用烘干机进行温料烘干时间1小时，温度80℃。 该工序污染源为烘干产生的废气非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度，固废有拆除的废包装袋，设备运行产生的噪声。 ②挤出冷却：烘干后的物料经过挤出机挤出成型（温度180℃），产品进水槽进行冷却。 该工序污染源为挤出冷却产生的废气非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度，产品冷却水在水槽内循环使用，不外排，设备运行产生的噪声。 ③裁断检验：挤出后的密封条由人工进行检验再根据需求进行裁断后即为成品。 该工序污染源为检验的不合格产品和裁断下的边角料，设备运行产生的噪声。 本次评价要求生产工艺按照绩效评级B级及以上要求进行设计建设。 项目生产工艺排污节点详见表2-7。 表2-7 项目生产工艺排污节点一览表 类别 排污节点 主要污染物 排放规律 防治措施 废气 配料、投料 颗粒物 间断 经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放 密炼、开炼 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 间断 密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（安装VOCs超标报警传感装置） 挤出、硫化、对接 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 烘干、挤出 非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度 未被收集的无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度 连续 车间产生的无组织废气设顶吸装置，再通过密闭管道接入活性炭吸附箱净化处理，厂界安装VOCs超标报警装置。 废水 设备冷却水 SS、石油类 连续 循环使用，不外排。 产品冷却水和喷淋塔用水 循环使用，不外排，定期清掏 生活污水 pH、COD、氨氮、SS、BOD5 间断 泼洒抑尘，不外排。 固废 环保设施 除尘灰 间断 集中收集，暂存一般固废区，回用于生产 废活性炭 间断 暂存厂区危废间，委托有资质的单位处置 废过滤棉 间断 废催化剂 间断 喷淋塔废液沉渣 间断 生产过程 废液压油 间断 破损油桶 间断 包装桶 间断 集中收集，暂存原料区，定期由厂家回收 边角料 间断 集中收集，暂存一般固废区，定期外售 不合格产品 间断 废包装袋 间断 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有厂区进行建设，建筑面积6614平方米，无历史遗留问题，故不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况判定 环境空气质量达标情况判定：根据《2022年邢台市生态环境状况公报》中相关数据，邢台地区2022年环境空气六项污染物年平均浓度详见表3-1。 表3-1 2022年邢台市环境空气六项污染物年平均浓度值一览表 污染物项目 年评价指标 年平均浓度值 标准限值 超标倍数 SO2 年平均 8μg/m³ 60μg/m³ 0 NO2 年平均 29μg/m³ 40μg/m³ 0 PM2.5 年平均 48μg/m³ 35μg/m³ 0.371 PM10 年平均 82μg/m³ 70μg/m³ 0.171 O3(8h)-90per 日最大8h平均第90百分位数 186μg/m³ 160μg/m³ 0.163 CO(24h)-95per 24小时平均第95百分位数 1.5mg/m³ 4mg/m³ 0 根据表3-1显示，2022年邢台地区PM2.5、PM10、O3(8h)-90per均出现超标，PM2.5超标倍数为0.371倍，PM10超标倍数为0.171倍，O3(8h)-90per超标倍数为0.163倍。因此，邢台市环境空气质量属于不达标区，主要污染是以PM2.5、PM10、O3(8h)-90per为主。 市区环境空气首要污染物为细颗粒物，空气质量优良天数221天，轻、中度污染130天，重度污染及以上14天。超标原因主要为区域环境冬季大气扩散条件差，能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。邢台市着力打好产业结构调整和工业减排、能源结构优化、交通运输结构改善、面源污染管控、重污染天气应对等“五大攻坚战”，随着《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（邢字〔2021〕3号）、《邢台市2022年大气污染综合治理工作方案》的实施，项目所在区域环境空气质量逐步得到改善，2022年邢台市空气质量综合指数4.93，同比上升4.2%。 其他监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中：项目环评现状监测数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 ①特征因子：颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢。 ②监测点位 本项目位于邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南，颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢引用《河北热刺密封件有限公司年产800吨硅胶条、200吨三元乙丙密封条及1000吨橡塑密封条项目现状监测》XH202303119中环境空气现状监测数据，监测时间为2023年3月16日～3月20日，选取孙庄村环境空气质量监测点位距离本项目厂界约3456m，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本环评引用的监测数据可以反映本项目所在区域环境现状，监测数据有效。 ③监测时段与频次 监测3天，TSP监测24小时平均浓度、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。 ④其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称 监测因子 评价标准 (μg/m3) 监测浓度范围(mg/m3) 最大浓度占标率 超标率 % 达标情况 孙庄村 非甲烷总烃 2000 0.33~0.59 0.17~0.3 0 达标 硫化氢 10 ND-0.005 0.05-0.5 0 达标 氯化氢 50 ND / / 达标 TSP 300 0.182-0.211 0.61-0.7 0 达标 由分析结果可知，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氯化氢未检出，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 地下水 根据《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划环境影响报告书》中地下水环境质量监测数据，监测时间为2020年3月30日～3月31日，区域地下水浅层水总硬度、溶解性总固体、氟化物、钠、氯化物、硫酸盐不能满足《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III 类标准要求，其余浅层水及所有深层水监测因子均满足《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准要求。 地表水 根据《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划环境影响报告书》中地表水环境质量监测数据，监测时间为2020年3月25日～3月26日，清凉江2个监测断面除 COD、BOD5、溶解氧、高锰酸盐指数、总氮以外能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，威临渠各监测因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求。 声环境 厂界外50m范围内无声环境敏感目标，区域声环境质量较好，本项目西邻工业大道，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；其他厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 5、土壤环境 根据《威县汽车工业配件产业聚集区控制性详细规划环境影响报告书》中分析结论，项目附近土壤中各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 6、生态环境 项目所在区域植被以农作物为主，野生动物很少，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目现场调查，本项目厂界外500米范围内不存在村庄等大气环境保护目标。 2、声环境 区域声环境，本项目周围 50米范围内没有居民聚集区、学校、医院等声环境敏感点。 3、地下水环境 经调查，项目厂界外周围500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。 4、地下水环境、土壤环境 本项目对厂区内生产车间进行地面硬化防渗处理，危废暂存间进行重点防渗处理，有效地切断土壤、地下水环境污染途径，本项目对土壤、地下水环境污染较小。 5、生态环境 根据对项目现场调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 由于本项目橡胶制品和塑料制品废气共用一套环保设施，因此本项目执行标准按照较严格的标准执行。生产中产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5标准，硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 厂界颗粒物无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）中表6大气污染物无组织排放限值。无组织排放非甲烷总烃厂界执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染浓度限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求；厂界无组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；无组织硫化氢、无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）。 2、噪声 运营期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，其他厂界噪声执行3类标准要求。 3、固体废物 生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求，工业固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 表3-3 污染物排放标准 类别 项目 评价因子 标准值 标准名称 污 染 物 排 放 标 准 配料、投料、密炼、开炼 颗粒物 排气筒排放限值≤12mg/m3，基准排气量2000m3/t胶 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）表5新建企业大气污染物排放限值 密炼、开炼、挤出硫化、对接、烘干、挤出工序有组织 非甲烷 总烃 排气筒排放限值≤10 mg/m3 基准排气量2000m3/t胶 氯化氢 排放浓度≤100mg/m3 排放速率≤0.26kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 硫化氢 15m排气筒排放速率≤0.33kg/h 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 臭气浓度 2000(无量纲) 无组织 废气 非甲烷总烃 厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 非甲烷总烃 1h平均浓度值≤6.0mg/m3； 任意一次浓度值≤20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值 颗粒物 厂界颗粒物≤1.0mg/m3 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）中表6大气污染物无组织排放限值 硫化氢 厂界标准值≤0.06mg/m3 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 臭气浓度 厂界标准值≤20(无量纲) 氯化氢 周界外浓度最高点 0.20mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值 厂界噪声 LAeq 昼间 70dB(A) 西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 夜间 55dB(A) 昼间 65dB(A) 其他厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 夜间 55dB(A) 注：本项目排气筒高度应满足GB276932-2011、GB14554-93、DB13/2322-2016等标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx以及本项目特征污染物颗粒物、非甲烷总烃。 根据河北省环保厅下发的冀环总[2014]283号文要求，项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准进行核定。本次评价配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放；密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（VOCs超标报警传感装置），因此本项目DA001排气筒浓度计算执行标准《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）表5新建企业大气污染物排放限值（颗粒物：12mg/m3、非甲烷总烃：10mg/m3）进行核定。本项目按照基准风量进行核算。 表3-4 项目总量控制指标一览表 排放口 污染物 标准值 总量控制指标 备注 DA001排气筒 非甲烷总烃 10mg/m³ 0.188t/a 基准风量1875.6万m³/a 颗粒物 12mg/m³ 0.225t/a 项目总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、非甲烷总烃：0.188t/a、颗粒物：0.225t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有车间进行建设，不涉及土建施工，仅进行设备的安装和调试，对施工期的声环境影响问题进行分析。 施工期的噪声主要来源于施工现场的各种机械设备噪声。施工现场的噪声主要是安装调试机械设备噪声，物料装卸、运输噪声，将对项目周围产生一定的影响。结合施工特点，提出一些治理措施和建议： (1)采购低噪声机械设备，同时在安装和调试过程中，要求工作人员严格按操作规范安装和调试各类机械。 (2)合理安排设备安装和调试时间。 (3)安装调试设备期间，尽量关闭厂房大门，减轻噪声影响。 (4)运输车辆出入地点，尽量远离环境敏感点，车辆出入现场时，应低速、禁鸣，同时还应注意项目运输车辆尽量避开交通高峰期。 (5)施工企业应对设备安装和调试噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施后可使施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气收集、处理、排放方式 在配料、投料、密炼、开炼、挤出、硫化、对接、烘干、挤出工艺上方均设集气罩，集气罩面积在设备安装过程根据设备尺寸具体调整，为了确保集气效率可加装软帘，确保收集效率90%以上，本项目配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放；密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（VOCs超标报警传感装置）。 车间产生的无组织废气主要为集气罩未收集到的废气，按收集效率90%计，约有10%以无组织形式排放，产生的无组织废气安装顶吸装置负压收集，收集后再通过风机引至活性炭吸附装置净化处理，经处理后于车间顶部无组织排放。 根据上述分析统计，本项目营运期废气收集、处理及排放方式见下表。 表4-1 项目废气收集、处理、排放方案一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 污染防治设施 排气筒编号 污染防治措施名称及工艺 是否为可行技术 配料、投料 颗粒物 有组织 集气罩(收集效率90%) 布袋除尘器（处理效率99.5%） 是 DA001 密炼、开炼 颗粒物 布袋除尘器（处理效率99.5%） 喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧（VOCs超标报警传感装置） 密炼、开炼、挤出、硫化、对接、烘干、挤出 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢 / 车间 非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢 无组织 车间密闭，安装顶吸装置进行二次收集，收集后引至活性炭吸附装置净化处理（吸附净化效率为50%） 是 / 颗粒物 / 是 / 根据建设单位提供的技术资料，并结合本项目工程分析，本项目排气筒污染源参数见表4-2。 表4-2 项目点源废气污染源参数一览表(点源) 编号 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放口类型 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) DA001 115.506197 37.003372 31 15 0.8 20 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢、臭气浓度 一般排放口 1.2污染源强核算过程 1.2.1有组织排放废气源强核算过程 项目三元乙丙密封条生产过程中在配料、投料、密炼、开炼、挤出、硫化、对接工序过程中会产生颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度，PVC密封条生产过程中烘干、挤出工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢。 ①配料：本项目采用人工计量的方式称量生产用原辅料，在解包、拆包和配料过程中会有粉尘产生，本项目配料过程产生的粉尘污染源参照《三门县、天台县橡胶制品行业产排污系数应用专题研究》（台州市环境科学设计研究院）成果，配料粉尘主要以炭黑和钙粉为主，产生量约为使用量的1%，其余粉尘产生量约为使用量的0.5‰，本项目炭黑和钙粉总用量为550t/a，其余粉料用量为10t/a，则项目配料粉尘产生量为5.505t/a。 ②投料、密炼、开炼、挤出、硫化，对接工序废气：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2913橡胶零件制造行业）可知，混炼工序颗粒物产污系数为12.6kg/t三胶-原料，混炼、挤出、硫化、对接工序非甲烷总烃的产污系数为3.27kg/t三胶-原料。根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（橡胶工业2006年第53卷），橡胶经“密炼—开炼—挤出—硫化”，硫化氢排放系数为51.39mg/kg-原料。项目生产炼胶胶量约为1042t/a，则本项目炼胶工序颗粒物产生量为13.129t/a，开炼、挤出、硫化、对接工序非甲烷总烃产生量为3.407t/a，硫化氢为0.054t/a。 ③PVC密封条生产中烘干、挤出工序废气：参照《292塑料制品行业系数手册》中的《2922塑料板、管、型材制造行业系数表》可知非甲烷总烃产污系数为1.50kg/t产品，本项目PVC密封条产量为200t/a，则本项目烘干、挤出工序非甲烷总烃产生量为0.3t/a。参考《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（《中国卫生检验杂志》，2008年4月第18卷第4期）的研究结果可知，聚氯乙烯在90℃的加热条件下即可分解，产生氯化氢有害气体，110℃时即产生熔融现象，因此本项目PVC制品烘干、挤出过程会有氯化氢产生。根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》中实验结果和类比分析可知，该温度下氯化氢产生量为0.005%，生产过程中PVC颗粒用量为210t/a，则氯化氢产生量为0.011t/a。 则本项目建成后全厂非甲烷总烃共产生量为3.707t/a，产生速率为1.03kg/h，产生浓度为34.327mg/m3。配料、投料处颗粒物产生量为5.505t/a，产生速率为1.529kg/h，产生浓度为152.917mg/m3。炼胶处颗粒物产生量为13.129t/a，产生速率为3.647kg/h，产生浓度为121.567mg/m3。硫化氢产生量为0.054t/a，产生速率为0.015kg/h，产生浓度为0.496mg/m3。氯化氢产生量为0.011t/a，产生速率为0.003kg/h，产生浓度为0.097mg/m3。 本项目在配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放，风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器对颗粒物的去除效率为99.5%，则经处理后的废气中有组织颗粒物排放量为0.025t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度0.688mg/m3。 密炼开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（VOCs超标报警传感装置），风量为30000m3/h，集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器对颗粒物的去除效率为99.5%，有机废气综合净化率达95%。则经处理后的废气中有组织颗粒物排放量为0.059t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度0.547mg/m3。非甲烷总烃有组织排放量约0.167t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为1.545mg/m3。硫化氢有组织排放量约0.002t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.022mg/m3。氯化氢有组织排放量约0.0005t/a，排放速率为0.00013kg/h，排放浓度为0.004mg/m3。参照《邢台德政塑胶制品有限公司》检测报告（HR202209-180号）检测臭气浓度为232（无量纲）。邢台德政塑胶制品有限公司年生产橡胶塑料密封条1400吨，主要工序有捏炼、开炼、挤出硫化、烘干等，环保设备为气旋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧与本项目相似，具有可比性。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置规定基准排气量2000m3/t胶要求，本项目配料废气排放量10000m3/h，炼胶等废气排放量30000m3/h，车间内设备每天运行12h，本项目密炼2次、开炼4次、挤出1次、硫化1次、对接1次，共加工胶料1042t/a；根据标准4.2.8节要求进行大气污染物基准排气量排放浓度的换算。换算公式如下： 式中：—大气污染物基准废气量排放浓度，mg/m3； Q总—实测废气量，m3； Yi—第i种产品胶料消耗量，t；（胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日） Qi基—第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； —实测大气污染物排放浓度，mg/m3； 根据上述公式进行计算项目非甲烷总烃的为8.895mg/m3，颗粒物的为4.471mg/m3，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值，即颗粒物排放浓度≤12mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3。H2S的排放速率为0.001kg/h，臭气的排放浓度为232(无量纲)，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，即H2S排放速率≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000(无纲量)。 1.2.2废气收集处理措施 本项目配料、投料废气经集气罩收集通过布袋除尘处理后由15m高排气筒（DA001）排放；密炼、开炼废气经集气罩收集后通过布袋除尘处理后和挤出硫化、对接、烘干、挤出废气经集气罩收集后一起进入喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧处理后由15m高排气筒（DA001）排放（VOCs超标报警传感装置）。 图4-1 项目废气处理方案图 1.2.3有组织废气达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.1，橡胶制品和塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表详见下表4-3。 表4-3 橡胶制品和塑料制品工业排污单位废气污染防治可行性技术参考表 产排污环节 污染物种类 可行技术 橡塑制品工业废气 颗粒物 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 臭气浓度、恶臭特征物质 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、 生物法两种及以上组合技术 根据前述分析，本项目生产过程产生的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢和臭气浓度采用布袋除尘器+喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧装置，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。 1.2.5无组织排放废气源强核算及达标分析 项目无组织废气为集气罩未收集的颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢和臭气浓度。车间内无组织氯化氢产生量为0.001t/a；非甲烷总烃产生量为0.371t/a；硫化氢产量为0.005t/a；颗粒物产生量为1.863t/a。 生产车间采取密闭设计，产生的无组织废气非甲烷总烃、硫化氢和臭气浓度经车间顶吸装置负压收集后，再采用活性炭吸附装置净化处理后排放。活性炭吸附装置的吸附净化效率按50%计，则项目车间外排废气中无组织非甲烷总烃为0.185t/a；硫化氢为0.003t/a；氯化氢为0.001t/a；无组织颗粒物排放量为1.863t/a；臭气浓度20（无量纲）。 1.2.6无组织排放厂界影响分析 采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，计算本项目工程实施后无组织排放污染源对厂界四周贡献浓度，结果见表4-4。 表4-4 无组织排放污染源对四周厂界贡献浓度一览表 单位：mg/m3 污染源名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 本项目无组织排放废气污染源贡献浓度 氯化氢 0.000021 0.000002 0.000003 0.000001 非甲烷总烃 0.00008 0.000003 0.000043 0.000001 硫化氢 0.000032 0.000005 0.000018 0.000002 颗粒物 0.0004 0.00002 0.000078 0.00001 由预测结果可知，本项目实施后厂区污染源对厂界四周氯化氢贡献值为0.000001～0.000021mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值；厂界四周颗粒物贡献值为0.00001～0.0004mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）中表6大气污染物无组织排放限值；项目实施后厂区污染源对厂界四周非甲烷总烃贡献值为0.000001～0.00008mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；非甲烷总烃厂区内最大落地浓度为0.00011mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织特别排放限值要求；项目实施后厂区污染源对厂界四周硫化氢贡献值为0.000002～0.000032mg/m3；臭气浓度小于20（无量纲）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。 综上分析，本项目废气采取污染治理设施处理后均可达标排放，项目实施对大气环境产生的影响可接受。 1.2.7废气排放情况 项目废气污染源及治理措施见表4-5。 表4-5 项目废气污染源及其治理措施一览表 排气筒名称 污染物 治理措施 污染物排放 排放标准 达标情况 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 处理效% 浓度mg/m3 速率kg/h DA001 颗粒物 集气罩 布袋除尘器/布袋除尘器喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧 4.471 （基准） 0.023 99.5 12 / 达标 非甲烷总烃 集气罩 8.895 （基准） 0.046 95 10 / 氯化氢 0.004 0.00013 95 100 0.26 达标 硫化氢 集气罩 0.022 0.001 95 / 0.33 达标 臭气浓度 232 (无量纲) / 95 2500 (无量纲) / 达标 1.3VOCs超标报警装置 根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）要求，有机废气排放口及厂界处VOCs超标报警传感装置并联网；环保设施与生产设备分表计电，全面提升污染防治水平。 1.4监测要求 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据原邢台市环境保护局关于印发《邢台市2018年橡塑行业提标改造深度治理工作实施方案》的通知（邢环字【2018】447号）相关要求，按照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中相关要求制定本项目的监测计划和工作方案。本项目投入运行后，废气污染源监测因子、监测频率情况见表4-6。 表4-6 废气监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 排放标准 配料、投料工序排气筒DA001 颗粒物 每年一次 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 密炼、开炼、挤出硫化、对接、烘干、挤出工序排气筒DA001 颗粒物 每年一次 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 非甲烷总烃 半年一次 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 氯化氢 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求 硫化氢 每年一次 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准 臭气浓度 生产车间 无组织 非甲烷总烃 每年一次 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值 无组织颗粒物 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6大气污染物无组织排放限值 无组织氯化氢 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 无组织硫化氢 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1厂界标准 无组织臭气浓度 1.5非正常工况 非正常工况排污主要为环保设施不能正常运行时污染物的排放。在非正常生产工况时，装置污染物产生量在短期内大幅增加。 废气处理设施故障主要指：布袋除尘、喷淋塔、干式过滤箱、吸附浓缩-催化燃烧设备故障造成废气去除效率下降，废气排放浓度增加。 本次评价模拟在最不利情况下生产废气非正常工况，除尘器、喷淋塔、干式过滤箱、吸附浓缩-催化燃烧设备处理效率降至0%，全部无组织排放。非正常工况污染物排放情况见表4-7。 表4-7 项目期非正常工况废气排放源强一览表 污染源名称 非正常原因 评价因子 非正常排放量（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间h 年发生频次 配料、投料、密炼、开炼、挤出硫化、对接、烘干、挤出工序 污染物治理设施异常 非甲烷总烃 1.034 34.466 0.5 1 颗粒物 5.176 274.484 氯化氢 0.003 0.097 硫化氢 0.015 0.496 臭气浓度 2500(无量纲) 建设单位应加强日常设备维护及保养，严格管理制度和维保制度，最大限度地减少因设备故障造成的非正常工况污染物排放。一旦废气处理设施发生故障造成非正常排放，应采取措施及时处理，若在短时间内不能排除故障，应停止主体设施运行。优化控制系统，保证在生产参数波动情况下废气处理设施仍能正常运行。 2、废水 项目冷却用水、喷淋塔用水循环使用，不外排。本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，项目10名劳动人员，则项目生活废水产生量为0.586m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，产生浓度及产生量分别为350mg/L、0.062t/a；150mg/L、0.026t/a；30mg/L、0.005t/a；200mg/L、0.035t/a，生活污水产生量小且水质简单，不含其它有毒有害物质，直接用于厂区道路泼洒抑尘，废水不外排。 因此，本项目废水不外排，不直接进入地表水体，不会对地表水体产生明显污染影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目生产噪声设备主要有密炼机、开炼机、挤出机、接角机、硫化机、烘干机、环保设施风机等，噪声值在75~85dB(A)之间。项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗密闭隔音。采取以上措施后可有效减轻噪声对外界环境的影响。此外，在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。 通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在15dB(A)左右，类比其它企业采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。源强及治理措施见表4-8，4-9。 表4-8 本项目噪声源强一览表 序号 污染源名称 一期数量（台） 声压级/距离dB（A）/m 治理设施 空间相对位置/m（x，y，z） 距离室内边间距离/m（E/S/W/N） 室内边界声级/dB（A）（E/S/W/N） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声压级/dB（A） 建筑物外距离 1 挤出硫化生产线 4 80/1 选用低噪声设备+厂房隔声 （50，70，1） 25.00/60.00/30.00/10.00 44.04/36.44/42.46/52.00 昼/夜 15 47.96/46.38/45 .93/42.74 1 2 制冷设备 3 75/1 （80，30，1） 2.00/3.00/3.00/5.00 60.98/57.46/57.46/53.02 昼/夜 15 1 3 密炼中心 1 85/1 （95，20，1） 10.00/10.00/10.00/33.00 57.00/57.00/57.00/46.63 昼/夜 15 1 4 烘干机 1 80/1 （45，60，1） 30.00/10.00/25.00/60.00 42.46/52.00/44.04/36.44 昼/夜 15 1 5 挤出机 2 80/1 （50，60，1） 30.00/50.00/25.00/20.00 42.46/38.02/44.04/45.98 昼/夜 15 1 6 裁断 2 85/1 （50，30，1） 25.00/50.00/30.00/20.00 49.04/43.02/47.46/50.98 昼/夜 15 1 7 接角机 20 80/1 （45，20，1） 25.00/20.00/30.00/50.00 49.04/50.98/47.46/43.02 昼/夜 15 1 表4-9 本项目室外声源一览表 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声压级/距声源距离（dB(A)/m） 全厂 1 环保设 施风机 90 83 1 85/1 风机机体基础减震安装隔音罩-25 昼夜 2 环保设 施风机 92 83 1 85/1 风机机体基础减震安装隔音罩-25 昼夜 注：以厂界西南角为坐标原点(0,0,0) （3）达标分析 为了更好的控制本项目噪声源对周边环境的影响，本项目采取的噪声控制措施为： a优先选用低噪声设备，从源头控制噪声的产生。 b车间合理布局，尽量将高噪声设备远离门窗位置，以降低噪声的传播和干扰，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 c加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂界噪声值。预测模式如下： 式中：———距声源r处的A声级； ———参考位置r0处的A声级； ———受声点到声源的距离； ———参考点到声源的距离； ———声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； ———地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； ———空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ———附加A声级衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ———第I个声源在受声点的A声级。 根据噪声衰减公式，在不计树木、绿地等对噪声的消减作用下，项目对厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果 预测点 贡献值[dB(A)] 预测值 [dB(A)] 标准值（昼/夜） [dB(A)] 东厂界 49.35 49.35 65/55 南厂界 48.53 48.53 65/55 西厂界 47.12 47.12 70/55 北厂界 52.85 52.85 65/55 噪声经距离衰减后，到达东、南、西、北各厂界噪声预测值分别为49.35dB(A)，48.53dB(A)，47.12dB(A)，52.85dB(A)，西厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）中的4类标准要求，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准要求，能够达标排放。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），建设单位营运期应进行常规自行监测，监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。 表4-11 本项目噪声监测计划一览表 类别 监测位置 监测因子 监测频率 执行标准 噪声 东、南、北厂界 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 西厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 4、固体废物 本项目固废主要有橡胶和橡塑不合格产品、边角料、除尘器收集的除尘灰、废包装袋、包装桶、破损废油桶、喷淋塔和产品冷却水产生废液沉渣、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液压油。 （1）源强分析 ①一般工业固体废物 橡胶制品边角料按原材料的1%左右计算约为10t/a、不合格产品按产品的1%左右计算约为10t/a、塑料制品边角料按原材料的3%左右计算约为6t/a、不合格产品按产品的1%左右计算约为2t/a、项目收集的除尘灰约为16.687t/a收集后，暂存于一般固废区，回用于生产，废包装袋约为1t/a，分类收集后，暂存于一般固废区，定期外售。产生包装桶为10个/a，暂存为一般固废区，定期由厂家回收重复利用。 ②生活垃圾 工人生活垃圾排放系数按0.5kg/(d·人)计，本项目劳动定员共计10人，年工作日按300天计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一清运处理。 ③危险废物 根据《国家危险废物名录》，废过滤棉（危废编号 HW49）、废活性炭（危废编号 HW49）、废催化剂（参照危废编号HW50）、破损废油桶（危废编号HW08）、废液压油（危废编号HW08）、废液沉渣（危废编号HW09）均属于危险废物。项目废液压油产生量按原料用料的80%计算0.008t/a、项目破损油桶按一年2个，为0.04t/a、废液沉渣产生量为0.01t/a，废催化剂两年更换一次，一次更换0.01t，则产生量为0.005t/a。建议对废气处理设备根据企业实际生产强度以及 VOCs 排放浓度更换过滤棉和活性炭，过滤棉半年更换一次，一次更换 25 公斤（约 0.05t/a），项目有机废气采用喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧装置，无组织有机废气经车间顶吸装置负压收集后，再采用活性炭吸附装置净化处理，则项目顶吸废活性炭产生量为：0.377t/a×50%×1.4/0.4=0.66t/a，则活性炭一年更换一次，一次大约更换2t；加强对治理设施的检查。建议企业在过滤棉吸附箱处加压差计，压差计数值超过 600KPa，更换过滤棉。企业对废气治理设施建立运行和维护台账，台账的记录时间为每天一次。这部分危险废物分类收集于密闭容器内，暂存于厂区现有危废暂存间内,交由具有相关处置资质的单位运输处置。 根据建设单位提供的危险废物统计资料，按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求进行分析，拟建项目产生的危险废物产生、收集、贮存、运输、处置及各环节采取的污染防治措施具体见下表。 表4-12 本项目危险废物分析汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施* 1 废活性炭 HW 49 900-039-49 2 活性炭吸附 固态 活性炭 有机物 视运行情况，吸附接近饱和处理效果下降时进行更换 T/ In 分别密闭袋装或桶装暂存于危废间，委托有资质的单位处置 2 废过滤棉 HW 49 900-041-49 0.05 过滤棉吸附 固态 过滤棉 有机物、油分 视运行情况，处理效果下降时 进行更换 T/ In 3 废催化剂 HW50 900-049-50 0.005 环保设施 固态 铂钯、有机物 有机物 视运行情况，催化能力显著下降或催化剂失效，废气不能稳定达标排放情况下降时进行更换 T 6 废液沉渣 HW 09 900-007-09 0.01 环保设施 液体 油 油分 根据运行情况，定期清掏 T 7 废液压油 HW08 900-249-08 0.008 生产过程 固态 油 油 根据运行情况，定期更换 T，I 8 破损油桶 HW 49 900-249-08 0.04 生产过程 固态 油 油分 根据运行情况，更换 T/ In 表4-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间东南现有危废暂存间 10m2 密闭袋装或桶装 8t 不超过1年 2 废过滤棉 HW49 900-041-49 4 废催化剂 HW50 900-049-50 6 废液沉渣 HW09 900-007-09 7 废液压油 HW08 900-249-08 8 破损油桶 HW49 900-249-08 表4-14 本项目建成后主要固体废物产生量及处置情况 序号 副产物名称 产生工序 产生量 （t/a） 是否属危险废物 废物代码* 处置方式 1 不合格产品 生产过程 2 否 292-009-06 集中收集后，暂存一般固废区，定期外售 2 不合格产品 10 否 291-003-05 3 边角料 6 否 292-009-06 4 边角料 10 否 291-003-05 5 包装袋 1 否 291-003-07 6 包装桶 10个 否 291-003-07 暂存一般固废区，由厂家回收重复利用 7 除尘灰 环保设备 16.687 否 291-003-66 集中收集于密闭容器内，暂存一般固废区，回用于生产 8 废活性炭 2 是 900-039-49 分类收集于密闭容器内，暂存于危废暂存间，交由具有相关处置资质的单位运输处置 9 废过滤棉 0.05 是 900-041-49 10 废催化剂 0.005 是 900-049-50 11 废液沉渣 0.01 是 900-007-09 12 废液压油 生产过程 0.008 是 900-249-08 13 破损油桶 0.04 是 900-249-08 （2）固体废物污染防治措施及管理要求 ①一般工业固体废物 产生中包装桶定期厂家回收，不合格产品和边角料、废包装袋和除尘灰，分类收集后，暂存为一般固废区，定期外售，除尘灰收集于密闭容器内，暂存于原料区，全部回用于生产。一般固废区在车间内东南，面积为20m2，可储存30t一般固废。 ②生活垃圾 项目生活垃圾分类袋装收集，由环卫部门统一清运处理。企业应就生活垃圾与城管委达成协议，保证及时清运，做到日产日清，存放和运输过程中不出现二次污染问题。营运期，建设单位应当按照国家和地方相关标准规范，对垃圾进行分类，从源头减少生活垃圾产生，具体为： A.实行绿色办公，优先采购和使用有利于保护环境的产品、设备和设施，提高再生纸的使用比例，减少使用一次性办公用品。 B.配套建设生活垃圾分类收集设施。并按要求对可回收物、有害垃圾、其他垃圾进行分类，配套生活垃圾分类收集设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步使用，设施建设费用纳入建设工程投资；同时设置兼职管理人员进行统一负责分类收集、运输、处理，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾。 ③危险废物 建设单位产生的危险废物应分类贮存于专用的危废暂存间内，并按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求进行设置，具体如下： A.危险废物贮存设施的选址应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 B.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 C.暂存场所内应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 D.危险废物贮存期限应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 E.应建立危险废物贮存台账制度，并做好危险废物出入库交接记录。 F.存放装载液体、半固体危险废物容器位置，应有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。 G.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 a.危险废物贮存设置环境影响分析 厂区危险废物集中存放于1座10m2的危废暂存间内，危废间可储存8t废物，危废间设于生产厂区东北，选址合理。危废间内主要危险废物为废过滤棉、废活性炭、废催化剂和废液压油、废液沉渣、破损油桶。本项目储存物质采用密闭容器储存并分区存放，危废产生量为2.113t/a，危废储存容量为8t，储存量富余可满足项目需求。 各类危险废物均存放于相应的包装袋或包装桶内，避免了对土壤和地下水的污染；不同类、不相容危险废物采取分区存放，避免了互相间污染和发生反应，产生次生污染。 b.运输过程环境影响分析 项目危险废物厂内运输由专人负责，使用专用运输工具送至危废暂存间内，运输人员对危废运输情况进行记录，定期对人员进行考核培训，对运输工具进行检查维护，对临时存放容器进行查验，严禁运输过程中容器不密闭或散装运输。 c.处置的环境影响分析 本项目不对厂区内危险废物进行处置，废物经收集暂存后委托有资质单位处置，满足本项目危险废物处理处置的需要。 综上所述，本项目固体废物均有合理可行的处置去向，不会对环境造成二次污染。 5、地下水、土壤影响分析 5.1地下水环境影响分析 本项目喷淋塔用水和冷却用水循环使用，不外排；生活污水产生量少，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目危险废物主要为废液沉渣、废液压油、破损油桶、废催化剂、废活性炭、废过滤棉，分类收集于密闭容器内，暂存于危废暂存间，委托资质单位处置。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求，本项目地下水污染防渗分区情况见表4-15。 表4-15 本项目地下水污染防渗分区表 车间分区 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 危废暂存间 参照重金属、持久性有机物污染物 重点防渗区 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及（HJ 610-2016） 相关要求，等效黏土防渗Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 生产车间、循环水池等 其它类型 一般防渗区 全部进行水泥硬化处理，增加防渗层，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 一般固废区 其它类型 原料区、成品区 其他类型 办公、休息区域 其他类型 简单防渗 用混凝土进行防腐、防渗处理 图4-2 厂区分区防渗图 5.2土壤环境影响分析 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、臭气浓度，危险废物主要为废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废液压油、破损油桶、废液沉渣。原料涉及石蜡油、液压油等。 项目建成后，主要污染为润滑油，主要污染物为石油烃，污染途径主要有垂直入渗、地面漫流、大气沉降等，本项目属于污染影响型。 ①厂区内土壤环境 危废暂存间、生产车间、原料储存区、循环水池进行严格的防渗，可避免发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。污染物对厂区内土壤环境影响较小。 ②厂区外土壤环境 建设项目厂区所在地周边主要为其他企业，本项目废催化剂、废液沉渣、废过滤棉、废活性炭、废液压油、破损油桶使用符合标准的容器盛装，且盛装危险废物的容器材质和衬里要与废油渣相容（不发生反应），危险废物暂存间、生产车间、原料储存区、循环水池严格防渗，污染物对周围土壤环境影响较小。同时企业运行过程中要加强管理，严格执行和落实各项防渗等环保措施，确保环保设施正常运行，从而减缓对土壤的影响。 表4-16土壤污染防治措施一览表 污染类别 污染源 污染 因子 污染防护措施 垂直入渗、地面漫流 危废暂存间 石油烃等 源头控制措施 生产车间进行严格的防渗，全部进行水泥硬化处理；危废暂存间进行严格的防渗，严防跑冒滴漏。 过程防控设施 废液压油、废催化剂、废液沉渣、废过滤棉、废活性炭、破损油桶，使用符合标准的容器盛装，且盛装危险废物的容器材质和衬里要与废油渣相容（不发生反应），危险废物暂存间严格防渗。 6、环境风险 6.1评价依据 本次评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）的要求进行评价。 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。本项目为橡胶和塑料制品生产项目，风险物质为液压油、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液沉渣、废液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B，本项目风险物质最大储存量及临界量见表4-17。 表4-17 本项目风险物质最大储存量及临界量一览表 序号 名称 厂内最大存在量（t） 临界量（t） Q 是否重大危险源 1 液压油 0.01 2500 0.000004 否 2 废过滤棉 0.05 100 0.0005 否 3 废活性炭 2 100 0.02 否 4 废催化剂 0.005 100 0.00005 否 5 废液沉渣 0.01 2500 0.000004 否 6 硫磺 0.5 10 0.0.05 否 7 氧化锌 1 100 0.01 否 8 废液压油 0.008 2500 0.0000032 否 9 石蜡油 5 2500 0.002 否 合计 0.0325612 注：氧化锌临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）危害水环境物质（急性毒性类别1）（临界量100t）；危险废物等临界量参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）第八部分 其他类物质及污染物中危害水环境物质（急性毒性类别:急性 1，慢性毒性类别:慢性 1)的临界量。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中： q1、q2......qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2 .....Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 由上表可知，本项目Q=0.0425612＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分，见下表。 表4-18 评价工作级别划分一览表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上表可知，本项目可开展简单分析。 6.2环境影响分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，本项目涉及的有毒有害物质为液压油、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液沉渣、废液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌等。 液压油、废液沉渣、废液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌影响环境途径：液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌储存于原料区，废液沉渣、废液压油存放于危废间储存量较小，因此在储存过程中无较大风险。粉状原料包装破损后导致遗撒，立即收集与密封包装袋中，液态原料包装桶破损导致泄漏，立即使用细砂进行清洁，并及时运走含油细砂，对地下水环境的影响很小。项目生产过程中潜在的环境风险主要为液压油、废液沉渣、废液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌泄漏遗撒事故。液压油、废液沉渣、废液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌在存储生产过程中生产设备或危废间中出现跑冒滴漏，若直接排放污染地下水、地表水环境。 因此项目生产设备要加强检修，利用现有厂区，对生产车间、原料区和危废暂存间分区进行防渗，生产车间地面用30cm三合土铺底，再在上层用15~20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与1.5m厚粘土层等效。库房采取三合土铺底，上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。项目产生的危险废物密闭储存，不会对环境空气产生明显影响。现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。 废液压油、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液沉渣属于危险废物，当废液压油、废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液沉渣遗撒后，及时收集至备用密闭容器内，暂存危废间，定期交有资质单位处置。危废间地面及四周裙脚做防渗处理并设置围堰，并设置备用包装。如果危险废物不慎发生包装破损、遗撒，立即更换破损的包装，可采取笤帚清扫、簸箕收集等方式将遗撒废物收集至备用密闭容器内。 6.3环境风险防范措施 1、配备应急供电系统、配备消防器材、设置防火标志。 2、储备应急物资沙包、泥袋、防护服、防毒面具等；设计消防系统，配备干粉灭火器和泡沫灭火器等灭火装置；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置。 3、制定事故应急处置预案，配备应急救援技术人员，对职工风险意识、安全意识及一般应急措施的培训等。 6.4环境风险分析结论 本项目危险物品存储量小，事故环境影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。 综上所述，拟建项目环境风险水平可接受。建设项目环境风险分析简单分析内容见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险分析简单分析内容表 建设项目名称 河北吉华隆汽车零部件有限公司年产1000吨三元乙丙密封条、200吨PVC密封条项目 建设地点 （河北）省 （邢台）市 （）区 （威）县 邢台市威县汽车工业配件产业聚集区工业大道路东，常庄镇鸭窝村南 地理坐标 经度 115°30'19.621" 纬度 37°00'11.453" 主要危险物质及分布 主要风险物质为液压油、石蜡油、硫磺、氧化锌存放于原料储存区，废活性炭、废过滤棉、废催化剂、废液沉渣、废液压油存放于危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 油类物质、危险废物发生泄漏进入水体后可能污染地表水、周边土壤及地下水；容器爆炸、破损、泄漏、火灾等环境风险事故，火灾时产生的黑烟也会污染大气，对周边环境造成影响。 风险防范措施要求 加强日常监管，压力容器的安全管理，减少危险物质的跑冒滴漏。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录C计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 7、其他环境管理要求 7.1环境管理 环境管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大的影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境事故。 7.1.1贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防止环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 7.1.2 项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 7.1.3排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29——橡胶制品业291——其他、29——塑料制品业292——其他”，属于实施登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内完成排污申报。生态环境主管部门发布或更新相关标准规范时，本项目按照生态环境主管部门最新要求执行。 7.1.4建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项目竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 7.1.5验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 7.2排污口规范化 A、排污口规范化要求 I、废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157-1996)的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 II、噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 III、固体废物规范化要求 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关要求，危险固体废物按照《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 B、环境保护图形标志 I、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 II、噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 III、固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 IV、环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由生态环境主管部门实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经生态环境主管部门统一监制的标志牌。 VI、环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。生态环境主管部门发布或更新相关标准规范时，本项目按照生态环境主管部门最新要求执行。 具体图形标志情况见图4-3、图4-4。 图4-2 排放口(源)环保提示图形标志 图4-3 排放口(源)环保警示图形标志 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料、投料工序 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB276932-2011）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  | 密炼、开炼工序 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧装置（VOCs超标报警传感装置） |  |
|  | 密炼、开炼、挤出硫化、对接、烘干、挤出工序 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  |  |  | 硫化氢、臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准要求 |
|  | 生产车间 | 厂界无组织颗粒物 | 车间密闭 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6大气污染物无组织排放限值。 |
|  |  | 厂界无组织氯化氢 | 车间加装顶吸装置（活性炭吸附过滤），厂界安装VOCs超标报警传感装置并联网，加强废气收集，减少无组织废气排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 厂界无组织非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂区内无组织非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 无组织 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）标准 |
|  |  | 无组织 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | 喷淋塔用水 | SS COD | 循环使用 | 不外排 |
|  | 冷却水 |  |  |  |
|  | 生活废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、环保设备风机等 | Leq（A） | 选择低噪设备、 安装减振基础，厂房隔声等措施 | 西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准要求；其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 包装桶 | 暂存原料区，定期由厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 不合格产品 | 集中收集后，暂存一般固废区，定期外售 |  |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 集中收集，暂存一般固废区，回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废催化剂 | 危废间暂存后交由资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023） 相关规定 |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废液沉渣 |  |  |
|  |  | 破损油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、重点防渗区：危险废物暂存间进行重点防渗处理，等效黏土防渗Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，同时危险废物暂存场所做到表面无裂隙，并设计堵截泄漏的裙脚，设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏对地下水产生污染影响。 2、一般防渗区：生产车间、循化水池、原料区、成品区、一般固废区进行一般防渗，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 3、简单防渗区：办公室地面全部用混凝土进行防腐、防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 为保护生态环境，该厂区采取相应生态保护措施，主要是结合建筑物布局种植草坪、花卉等，既可以吸尘降噪改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、配备应急供电系统、配备消防器材、设置防火标志。 2、储备应急物资沙包、泥袋、防护服、防毒面具等；设计消防系统，配备干粉灭火器和泡沫灭火器等灭火装置；119火警电话、120急救电话及应急通讯装置。 3、制定事故应急处置预案，配备应急救援技术人员，对职工风险意识、安全意识及一般应急措施的培训等。 |
| 其他环境 管理要求 | 厂区排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物，且设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，厂址所在地交通便利，有利于项目原料、产品的运输。污染物可以达标排放，对环境影响较小，厂界噪声达标。厂址周围环境质量良好，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施及落实环保“三同时”的基础上，项目运营期污染物可以做到达标排放，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 附 图 1、建设项目地理位置图 2、厂区平面布置图及防渗分区图 3、环境保护目标分布图及现状监测点位图 4、威县汽车工业配件产业聚集区规划图 5、产业布局图 附 件 1、备案信息 2、现状检测引用数据 3、入园证明 4、租赁协议 5、营业执照 6、委托书

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.084t/a |  | 0.084t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.167t/a |  | 0.167t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.00047t/a |  | 0.00047t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般固废 | 除尘灰 |  |  |  | 16.687t/a |  | 16.688t/a |  |
|  | 包装桶 |  |  |  | 10个/a |  | 10个/a |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 边角料 |  |  |  | 16t/a |  | 16t/a |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 12t/a |  | 12t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
|  | 废液沉渣 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a |  |
|  | 破损油桶 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目位置

2821m

清凉江-老沙河

本项目位置

清凉江-老沙河

0.5

设备循环冷却水

0.5

114.5

新鲜水

1.633

产品循环冷却水

0.2

0.8

0.2

0.147

0.733

厂区泼洒抑尘

0.586

生活用水

喷淋塔用水-0.2

2

0.2

三元乙丙原胶

成品

G、S

配料、投料

密炼

开炼

挤出

硫化

G、W、N

G、W、N

W、G、N

W、G、N

炭黑、钙粉、石蜡油、助剂等小料

采尺

S

对接

G、N

检验

S

PVC颗粒

烘干

G、N

挤出冷却

G、W、N

成品

裁断、检验

S

布袋除尘器

集气罩

配料、投料

15m高排气筒（DA001）排放（VOCs超标报警传感装置）

集气罩

喷淋塔+干式过滤箱+吸附浓缩-催化燃烧

布袋除尘器

密炼、开炼

集气罩

挤出硫化、对接、烘干、挤出

废气排放       噪声排放       一般固体废物     危险废物